## Slide 1: 智能405设计答辩
答辩人 张实唯

## Slide 2: 项目结构
传感器+主机
ios+web
WebService+OLAP

## Slide 3: 门禁
读取正确的rfid信息后，继电器断电
30秒后，如果霍尔元件感应到门合上则锁门
2分钟内门没有合上，后台会推送警告

## Slide 4: 图书管理
检测到正确的rfid后，柜锁继电器断电
开柜和关柜时，rfid阅读器都会扫描书柜中剩余的书，相差的部分就是此次开柜取走的书
rfid卡移开之前须将柜门关闭，否则会提醒取书者

## Slide 5: 室内环境检测
温度 & 湿度 & 气压

## Slide 6: 数据存储
一天以内的数据，全部原样保存
图书存取数据，按照连续合并的方法保存，即记录条目为"开始时间，结束时间，持有人"
温湿度等数据，按照取平均值合并的方法存储
警报数据全部留存

## Slide 7: 传感器
读取传感元件数据
通过串口线将数据转发到主机

## Slide 8: 主机
从串口读取传感器数据
每收到一条数据，就向服务器post，无论之前的数据是否响应
继电器的主机会轮询指令，收到指令后发给继电器

## Slide 9: WebService
维护405的状态，包括门禁，书柜门的开关状态等
根据状态和输入(包括接收到数据和定时器产生)来判断是否采取操作。
将数据转储到MongoDB

## Slide 10: OLAP服务器
每天定时将WebServer储存的数据合并压缩导入到自身的关系型数据库中
定时运行算法分析历史数据

## Slide 11: 谢谢